## Slide 1: Flora Platform
ภาพรวมแพลตฟอร์มบันทึกทางคลินิกสำหรับห้องผ่าตัดและ ICU
Root
Canopy
Leaf
Gateway
14 ต.ค. 2569
Notes: เอกสารภาพรวมแพลตฟอร์ม Flora ทั้งระบบ คู่มือของแต่ละชั้นแยกเป็นเอกสารต่างหาก

## Slide 2: Flora บันทึกค่าจากเครื่องมือแพทย์เข้าเวชระเบียนอัตโนมัติทุกนาที
ติดตั้งในโรงพยาบาล (on-premise)
ข้อมูลผู้ป่วยไม่ออกนอกโรงพยาบาล
1 นาที
ความละเอียดของค่าจากเครื่องในเวชระเบียน
10 วินาที
Leaf ส่งข้อมูลเคสขึ้นส่วนกลาง
14 ชนิด
เครื่องมือแพทย์ใน catalog ปัจจุบัน
ปัญหาที่แก้
ไม่ต้องจดค่า vital signs ด้วยมือ ลดเวลาและการคลาดเคลื่อน
รวมเครื่องหลายยี่ห้อ หลายโปรโตคอล (RS-232, HL7, UDP, TCP)
ส่วนกลางเห็นทุกเตียงของโรงพยาบาลในที่เดียว
เครือข่ายล่ม การบันทึกที่ข้างเตียงก็ไม่หยุด
ฟอร์มและรายงานแก้เองได้ ไม่ต้องรอ vendor
Notes: ตัวเลข 14 ชนิดมาจาก catalog ของ Haber ปัจจุบัน ส่วนที่ผ่านการ validate กับเครื่องจริงยังมีน้อยกว่านี้

## Slide 3: ผู้ใช้ 4 กลุ่ม ใช้ระบบเดียวกันคนละมุม
วิสัญญีแพทย์ พยาบาล OR
บันทึกเคสดมยา ยา สารน้ำ Event และพิมพ์ Anesthesia record
แพทย์ พยาบาล ICU / Ward
ดูแลหลายเตียง รับ Admission และส่งต่อเคส
Clinical admin
สร้างฟอร์ม Workflow และรายงานเองใน Studio
IT / ทีม support
ติดตั้ง Leaf และ Gateway ดูสถานะและอัปเดต

## Slide 4: สถาปัตยกรรมระบบ
4 ชั้น แต่ละชั้นทำงานต่อได้เองเมื่อชั้นอื่นขาดการติดต่อ

## Slide 5: ข้อมูลไหลขึ้นจากเครื่องมือแพทย์ ผ่าน Gateway และ Leaf สู่ Canopy
Root · Cloud ออก License (Ed25519) · build และ sign release · registry · รับ heartbeat
Canopy · ศูนย์กลางโรงพยาบาล (1 แห่งต่อ 1 โรงพยาบาล)
Canopy web / API
Central view · Studio
Sync API
รับเคสจากทุก Leaf · ส่ง Admission ลง
Haber
License · release · device type
Leaf · ห้องผ่าตัด OR-01
UI + API + PostgreSQL ในเครื่อง
Leaf · ICU เตียง 1–n
1 Leaf ต่อ 1 เตียง · handover ได้
Gateway · Mini PC Linux
Controller (serial / TCP / UDP / HTTP) → Kafka (72 ชม.) → Parser ต่อเครื่อง → Collector → PostgreSQL → Kong
Patient monitor
เครื่องดมยา
Ventilator
Infusion pump
↑ Leaf ส่งขึ้นทุก 10 วินาที
↑ Leaf ดึงค่าทุก 2 วินาที ผ่าน Kong
check-in + alert ทุก 30 วินาที ↑
Notes: การเชื่อมต่อทั้งหมดเป็น HTTP/JSON ที่เริ่มจากชั้นล่างขึ้นไปหาชั้นบน จึงใช้งานหลัง NAT ได้ Canopy ไม่เรียกฐานข้อมูลของ Leaf โดยตรง

## Slide 6: หน้าที่ของแต่ละชั้น
ชั้น | อยู่ที่ไหน | หน้าที่หลัก | เทคโนโลยี
Root | Cloud ของผู้พัฒนา | Tenant, License, release ที่เซ็นแล้ว, registry, รับ heartbeat | FastAPI, PostgreSQL 17
Canopy | Server กลางของโรงพยาบาล | Central view, Admission, Studio, รับ sync จาก Leaf, Haber แจก License/release/device type | React, FastAPI, PostgreSQL, LDAP/AD
Leaf | ข้างเตียง / ห้องผ่าตัด | บันทึกเคส, ฐานข้อมูลในเครื่อง, sync worker, STT ภาษาไทย (เลือกได้) | React (browser / Electron), FastAPI, PostgreSQL
Gateway | กล่องใกล้เครื่องมือแพทย์ | รับค่า แปลงเป็นรหัสกลาง เก็บ และให้ Leaf ดึง | Rust, Kafka, Python parser, PostgreSQL, Kong
Updater | คู่กับทุก Canopy / Leaf / Gateway | ถาม Haber ทุก 30 วินาที ตรวจลายเซ็น อัปเดต และ rollback ใน 180 วินาที | Docker Compose
Root เป็นที่เดียวที่ build image · โรงพยาบาลต้องอนุมัติ release ก่อน · ไม่อัปเดต Leaf ที่มีเคสกำลังทำ

## Slide 7: จากเครื่องถึงส่วนกลางใน 8 ขั้น ทุกขั้นเก็บก่อนส่งต่อ
GATEWAY
LEAF → CANOPY
1
รับค่าจากเครื่อง
RS-232, HL7 v2 (MLLP), UDP multicast, TCP, HTTP
2
พักข้อมูลดิบ
Kafka เก็บไว้ 72 ชั่วโมง
3
แปลงค่า
Parser ต่อเครื่อง → รหัสกลาง ivy_param + เวลาเครื่องและเวลาระบบ
4
เก็บบน Gateway
Collector เขียน PostgreSQL แบบ commit หลังเก็บ
5
Leaf ดึงค่า
ทุก 2 วินาทีผ่าน Kong เห็นเฉพาะเครื่องตัวเอง เก็บเป็นรายนาที
6
ผู้ใช้ตรวจค่า
Invalidate ช่วงที่ผิดปกติพร้อมเหตุผล ค่าดิบไม่ถูกลบ
7
ส่งขึ้น Canopy
Sync ทุก 10 วินาที ส่งซ้ำได้ไม่เกิดข้อมูลซ้อน
8
ดูที่ส่วนกลาง
Central view, สถานะ Leaf และ Gateway alert

## Slide 8: เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง การบันทึกไม่หยุด
ทุกชั้นเก็บข้อมูลไว้เองก่อนส่งต่อ ปลายทางหยุดชั่วคราวข้อมูลจึงไม่หาย
เหตุการณ์ | ระบบทำอะไร
Canopy หรือเครือข่ายล่ม | Leaf บันทึกต่อในฐานข้อมูลตัวเอง เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่ cache ไว้ แล้ว sync เมื่อกลับมา
Leaf อ่านค่าจาก Gateway ไม่ได้ | อ่านนาทีนั้นใหม่ ตามทันได้ครั้งละ 60 นาที
เครื่องมือแพทย์เงียบเกิน 2 นาที | Gateway เปิด alert ส่งให้ Canopy (หน้า Gateway Alerts)
Gateway หลุดจาก Canopy | ทำงานต่อด้วย License ล่าสุด เก็บ alert ไว้ส่งทีหลัง
เปลี่ยนกล่อง Gateway | Config และตำแหน่งเก็บที่ Canopy ดึงกลับมาใช้ตอน check-in
License หมดอายุหรือถูกเพิกถอน | Gateway หยุด parser
มี release ใหม่ระหว่างเคส | Updater รอจนไม่มีเคสกำลังทำ

## Slide 9: ตอบโจทย์งานคลินิก
ห้องผ่าตัด (OR) และหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

## Slide 10: OR: ครอบคลุมตั้งแต่รับตารางผ่าตัดจนพิมพ์ Anesthesia record
ก่อนผ่าตัด
รับนัดและผู้ป่วยจาก HIS (SIU, ORM, ADT) เตรียม Admission และ Pre-op
เริ่มเคส
ตรวจเคสซ้อน ล็อก Workflow ของ Ward ไว้กับเคส
Checklist
Section Checklist ใน Anesthesia record
ระหว่างดมยา
Vitals ทุกนาที, Event, ยา bolus/drip, สารน้ำ, เลือด, I/O
เทคนิคดมยา
GA (ETT, LMA, tubeless), Neuraxial, PNB, Line, Pain
PACU
Section PACU และ Outcome, Discharge หยุด drip
หลังจบเคส
Case packet PDF, Archive แก้ไม่ได้, Report / AI Studio
ค่าจากเครื่องเข้าเองทุกนาที ผู้ใช้บันทึกเฉพาะสิ่งที่เครื่องให้ไม่ได้ เช่น Event ยา และเทคนิคการดมยา ส่วนเอกสารเรียงตามที่ Workflow ของแต่ละ Ward กำหนด

## Slide 11: ทำไมเหมาะกับห้องผ่าตัด
ติดตั้งแบบ 1:1
ลง Gateway บนเครื่องเดิมได้ ไม่ต้องมีกล่องแยก (จากการประชุม 8 ต.ค. ยังต้องยืนยัน)
ไม่หยุดกลางเคส
เครือข่ายล่มก็บันทึกต่อได้ แล้ว sync เมื่อกลับมา
ไม่อัปเดตระหว่างเคส
Updater รอจนไม่มีเคสกำลังทำ
แต่ละ Ward กำหนดเอง
Workflow และฟอร์มใน Studio ไม่ต้องรอ vendor
สั่งด้วยเสียงภาษาไทย
Speech-to-text แบบ offline (เลือกติดตั้ง)
ค่าเข้าเองทุกนาที
Vitals จาก monitor และเครื่องดมยา ไม่ต้องจดด้วยมือ

## Slide 12: ICU: หลายเตียง หลายเครื่อง ดูได้จากจุดเดียว
เครื่องจำนวนมากในหอ
Gateway กล่องเดียวรับหลายเครื่อง ผูกกับ Leaf ของแต่ละเตียง
ดูทุกเตียงจากจุดเดียว
ICU overview: online / delayed / offline และเคสที่ดูแล
รู้เมื่อเครื่องหยุดส่งค่า
Gateway alert เมื่อเครื่องเงียบเกิน 2 นาที
รับผู้ป่วยเข้าหอ
Admission จาก ward desk, tablet หรือ HIS (ADT)
ย้ายเตียง / ส่งต่อ
Handover ส่งเคสทั้งหมดให้ Leaf อื่น ย้ายเครื่องตามได้
ค่าผิดปกติจากการเคลื่อนไหว
Invalidate พร้อมเหตุผล ยกเลิกได้ ค่าดิบไม่หาย
แต่ละหน่วยบันทึกต่างกัน
Workflow ฟอร์ม และสิทธิ์ผู้ใช้แยกตาม Ward
ตำแหน่งเตียงชัดเจน
โรงพยาบาล → อาคาร → หน่วย → ห้อง → เตียง
ข้อจำกัดปัจจุบัน: Canopy เก็บสำเนาเคส 24 ชั่วโมงล่าสุด ข้อมูลเต็มอยู่ที่ Leaf ยังไม่มีหน้าจอสำหรับผู้ป่วยที่อยู่หลายวัน

## Slide 13: คำศัพท์หลัก 16 คำที่ทุกคู่มือใช้ร่วมกัน
Admission | เคสที่เตรียมไว้ที่ Canopy หรือมาจาก HIS รอเปิดที่ Leaf
Case | การดูแลผู้ป่วยหนึ่งครั้งบน Leaf: active, discharged, archived
Central view | หน้าจอภาพรวมทุก Ward ทุกเตียงที่ Canopy
Event | เหตุการณ์คลินิกพร้อมเวลา เช่น induction
Gateway alert | แจ้งเตือนเมื่อหลุดจาก Canopy หรือเครื่องเงียบเกิน 2 นาที
Haber | บริการใน Canopy ที่แจก License, release และ device type
Handover | ส่งเคสทั้งหมดให้ Leaf อื่นทำต่อ
Invalidate | ทำเครื่องหมายค่าผิดปกติช่วงหนึ่ง ค่าดิบไม่ถูกลบ
ivy_param | รหัสกลางของ parameter เช่น HR, SpO2
Leaf | เครื่องบันทึกข้างเตียงหรือห้องผ่าตัด 1 เครื่องต่อ 1 จุด
License bundle | สิทธิ์ที่ Root เซ็น: module และจำนวน Leaf, Gateway, เครื่อง
Observation | ค่าจากเครื่องหลังแปลง มี ivy_param และเวลา
Release | ชุด image ที่ Root เซ็น โรงพยาบาลอนุมัติก่อนติดตั้ง
Tenant | โรงพยาบาลหนึ่งแห่ง = Canopy หนึ่งชุด
Ward / Unit | หน่วยที่ Leaf สังกัด ใช้กำหนด Workflow และสิทธิ์
Workflow | กำหนด section ฟอร์ม และเอกสารที่พิมพ์ ต่อ Ward
ตารางคำศัพท์ฉบับเต็มอยู่ในเอกสารภาพรวมแพลตฟอร์ม

## Slide 14: เก็บก่อนส่ง ทำงานต่อได้ทุกชั้น
ค่าจากเครื่องเข้าเวชระเบียนเองทุกนาที · ส่วนกลางเห็นทุกเตียง · แต่ละ Ward ปรับ Workflow เอง
ต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
การตั้งเวลามาตรฐาน (NTP) ทุก Leaf และ Gateway · หน้าจอ ICU สำหรับผู้ป่วยหลายวัน · การติดตั้ง Gateway บนเครื่องดมยาโดยตรง